## Slide 1
ТУЛЬСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД
МНХИ-Ш
НАСОСЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
П.11 (вер. 1.1)
П.25 (рев. 1.2)

## Slide 2
Насосы для тяжелых условий работы
П.25 (рев. 1.2)
02
Насосы МНХИ-Ш разработаны для тяжелых условий работы, там где необходимо совместить химическую стойкость и работу с абразивными включениями.
  Горизонтальный одноступенчатый консольный насос с осевым всасыванием, радиальным нагнетанием, спиральным отводом и открытым рабочим колесом.
  Предназначен для тяжелых условий эксплуатации, в основном в нефтяной, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, а так же бумажной и химической.
  Конструкция
  Одноступенчатые горизонтальные насосы с радиальным разъемом корпуса спиральным корпусом с лапами внизу и радиальным рабочим колесом с одним входом, осевым всасывающим патрубком, нагнетательный патрубок радиально вверх.
  Крышка корпуса с патрубками для охлаждения или обогрева, уплотнение вала сальниками или торцовыми уплотнениями любой конструкции (одинарные- или двойные), патрубки для подачи охлаждающей, промывочной или уплотнительной жидкости.
Производительность (Q) | до 2600 м³/ч
Напор (H) | до 250 м
Давление (P) | до 5,0 МПа
Рабочие температуры (T) | -20 до +450°C
Размеры патрубков | от 25 до 400 мм
  Эксплуатационные характеристики

## Slide 3
03
П.25 (рев. 1.2)
  Перекачиваемые жидкости
  Серная кислота, азотная кислота, соляная кислота.
  Фосфорная кислота для органических кислот и неорганических кислот при различной температуре и концентрации.
  Гидроксид натрия, карбонат натрия и щелочная жидкость при различной температуре и концентрации.
  Все виды солевых растворов.
  Различные жидкие нефтехимические продукты, органические соединения, а также другие жидкости с коррозионным поведением.
Насосы для тяжелых условий работы

## Slide 4
Поле характеристик
2950 об/мин
П.25 (рев. 1.2)
04
Подача, Q (м³/ч)
Напор, Н (м)

## Slide 5
Поле характеристик
1475 об/мин
П.25 (рев. 1.2)
05
Напор, Н (м)
Подача, Q (м³/ч)

## Slide 6
П.25 (рев. 1.2)
06
Основные особенности конструкции
  1. Постоянная высокая энергоэффективность
  Высокая энергоэффективность поддерживается за счет простой внешней регулировки зазора рабочего колеса и корпуса.
  2. Прочный вал
  Рассчитан для работы с максимальными нагрузками. Герметичность вала обеспечивается за счет уплотнения с использованием O-образных колец на втулке и гайке рабочего колеса.
  3. Лабиринтные уплотнения подшипников
  Предотвращают преждевременный выход из строя подшипников из-за загрязнения смазки и утечек смазочного материала.
  4. Гибкость в выборе уплотнений
  В зависимости от требований эксплуатации можно выбрать механическое торцовое уплотнение, сальниковую набивку или динамическое уплотнение.
  5. Камера уплотнения
  Обеспечивает широкий диапазон решений для уплотнений, улучшая смазку и теплоотвод с уплотнительных поверхностей, что увеличивает срок службы уплотнений и время бесперебойной работы насоса.
  6. Прочные опоры
  Усиленные опоры корпуса и подшипниковой стойки обеспечивают надежную центровку с приводом даже при высоких нагрузках от трубопровода и эффективно поглощают вибрации системы.
5.
2.
3.
6.

## Slide 7
Основные особенности конструкции
  7. Различные варианты смазки подшипников
  Жидкая смазка является стандартом. Возможность использования консистентной смазки без дополнительной доработки корпуса подшипников.
  8. Заменяемый передний бронедиск
  В сочетании с открытым рабочим колесом снижает затраты на техническое обслуживание. Надежная герметизация переднего бронедиска обеспечивается с помощью уплотнительного кольца и прокладки.
  9. Открытое рабочее колесо
  Лопатки рабочего колеса специального профиля разработаны для жидкостей с твердыми и волокнистыми включениями. Балансировочные отверстия втулочного диска рабочего колеса и задние отбойные лопатки снижают давление в сальниковой коробке и осевую нагрузку. Предусмотрено исполнение с закрытым рабочим колесом.
  10. Корпус насоса
  Верхнее центральное расположение напорного патрубка для улучшения удаления воздуха при заполнении насоса.
  Специальная конструкция спирального корпуса с минимальными радиальными силами.
  Конструкция с задней крышкой для легкого обслуживания.
  Монтаж на усиленных лапах.
П.25 (рев. 1.2)
07
7.
10.
9.
8.

## Slide 8
Основные преимущества конструкции
П.25 (рев. 1.2)
08
  Простая регулировка зазора для поддержания оптимальных параметров.
  Передний бронедиск обеспечивает максимальную герметичность и исключает утечки.
  Минимальные гидравлические нагрузки способствуют повышению надежности.

## Slide 9
Конструкция переднего бронедиска
П.25 (рев. 1.2)
09
  Передний бронедиск надежно закреплен и герметизирован, что исключает риск поломки или утечек

## Slide 10
Минимальные гидравлические нагрузки
П.25 (рев. 1.2)
10
  Высота и угол задних отбойных лопаток, а также конструкция диска сконструированы для минимизации гидравлических нагрузок в течение всего срока службы насоса, что увеличивает срок службы подшипников и уплотнений

## Slide 11
Надежность узла привода
П.25 (рев. 1.2)
11
  Насосы МНХИ-Ш спроектированы с учетом трех ключевых факторов:
  Длительный срок службы подшипников.
  Контроль температуры подшипников.
  Оптимизация условий эксплуатации подшипников.

## Slide 12
Подшипники
П.25 (рев. 1.2)
12
  Температура подшипников
  Рабочая температура подшипников в насосах МНХИ-Ш значительно ниже по сравнению с аналогами и составляет в среднем 50°C.
  Защита подшипников
  Стандартные лабиринтные уплотнения предотвращают загрязнение смазки, что обеспечивает длительный срок службы подшипников.
  Усиленная опорная лапа
  Усиленная опорная лапа снижает влияние нагрузок трубопроводов и теплового расширения на подшипники, что способствует их долговечности и низким рабочим температурам.
  Смотровое стекло
  Стандартное смотровое стекло обеспечивает простой контроль уровня и состояния масла в насосе.
  Надежность узла привода
  Насосы МНХИ-Ш имеют надежную конструкцию и гарантированный срок службы подшипников не менее 100 000 часов.
ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКОВ В СРЕДНЕМ 50°C
СТАНДАРТНЫЕ ЛАБИРИНТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
СМОТРОВОЕ СТЕКЛО
УСИЛЕННАЯ ОПОРНАЯ ЛАПА

## Slide 13
Список материалов конструкции
П.25 (рев. 1.2)
13
Номер | Наименование части | Материал
100 | Корпус | Чугун
101 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь 316SS
105 | Фонарное кольцо | Тефлон
106 | Сальниковая набивка | Тефлоновые пропитанные волокна
107 | Крышка сальника | Нержавеющая сталь 316SS
122 | Вал | Углеродистая сталь 4340
126 | Втулка вала | Нержавеющая сталь 316SS
136 | Гайка и шайба | Сталь
176 | Передний бронедиск (Открытое колесо) | Нержавеющая сталь 316SS
184 | Корпус уплотнения | Чугун
228 | Корпус подшипников | Чугун
304 | Гайка рабочего колеса | Нержавеющая сталь 316SS

## Slide 14
ООО «НК КРОН»
300034, г. Тула, ул. Новомосковское ш, 38
117105, г. Москва, Варшавское ш., 33
Тел.: +7 (499) 371-03-10, +7 (4872) 71-17-27
E-mail: info@kron-pump.ru
www.kron-pump.ru